Selección de Métodos de evaluación en D4S – Anexo I - Criterios para Calificar la Rueda Estratégica

Consideraciones generales

Los que empleen este esquema para analizar y evaluar el grado de desarrollo logrado en el diseño de un producto, asociado con las Estrategias de D4S, deberían tener en cuenta las siguientes consideraciones que resultan en un marco referencial previo a iniciar la tarea.

- Algunas cuestiones / problemas en los productos están asociadas a características intrínsecas del producto mismo y la funcionalidad esperada de él. Pretender, por ejemplo, consideraciones de optimización de vida útil  en un envase de yogurt, puede llevar a razonamientos ridículos. Deberíamos, entonces, considerar que algunos “malos desempeños” de un diseño en ciertas estrategias no son resultado de deficiencias en la etapa proyectual, sino que resultan de limitaciones inherentes a la función.

- Seguramente artefactos y dispositivos complejos resultan los más beneficiados con este tipo de análisis. Sin embargo, una jarra, un juego de cubiertos o un inodoro seguramente revelarán fortalezas y debilidades en la aplicación sistemática de esta metodología de evaluación.

- De alguna manera, pretendemos que estos criterios sean transmitidos a los alumnos antes  de iniciar el proceso de diseño. Así, operarán como una lista de verificación ampliada, resaltando cuáles son los ejes conceptuales alrededor de los cuales habrá de ser calificado el resultado de su trabajo.

|  | Estrategias de D4S |
| --- | --- |
|  | Nivel Componentes | Nivel Estructura de Producto | Nivel Sistema Producto | @ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Selección de materiales de bajo impacto | Reducción en el uso de materiales | Optimización de la producción | Optimización del Sistema de Distribución | Reducción del Impacto durante el uso | Optimización de la Vida Útil | Optimización del Sistema de Fin de Vida | Desarrollo de un nuevo concepto |

|  | Nivel Componentes |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | Selección de materiales de bajo impacto ambiental |
| 9 á 10 | Los materiales empleados son naturales, de producción orgánica local Uso creativo de materiales reciclados, generando oportunidades de trabajo asociadas a su recuperación Uso de materiales considerados residuos o de muy escaso valor comercial por otras actividades: agrícolas, industriales, comercialización, etc.(valorización de residuos). Uso moderado o escaso de materiales reciclables, sólo en aquéllos casos en que es imprescindible no usar reciclados. Un mismo material para todas las piezas/ componentes Uso intensivo de materiales renovables Se ha evaluado de manera consistente y fundamentada el impacto por el uso de las materias primas, incluyendo agotamiento de recursos escasos, de fuente lejana, no renovables, especies animales / vegetales en peligro de extinción o protegidas, etc. |
| 7 á 8 | Los materiales empleados son no contaminantes y se ha logrado reemplazar a otros que sí lo son (en productos similares) Materiales requieren poca energía de fabricación / son naturales, cultivados Uso moderado de materiales renovables Hay uso importante de materiales reciclados /moderado de materiales reciclables Se ha considerado el reuso de piezas o partes de otros productos (similares o no) descartados como basura. Se ha evaluado qué impacto ambiental puede producir el uso de las materias primas elegidas, incluyendo agotamiento de recursos escasos, de fuente lejana, recursos no renovables, especies animales / vegetales en peligro de extinción o protegidas, etc. La metodología no ha sido sistemática pero las conclusiones son congruentes y fundamentadas. |
| 6 á 7 | Los materiales empleados no son contaminantes (materiales “limpios”) Materiales requieren poca energía para su fabricación Hay uso moderado de materiales reciclados Se han elegido materias primas fabricadas de manera sustentable y/o de producción local /regional Se ha evaluado qué impacto ambiental puede producir el uso de las principales materias primas elegidas, mediante listas de “materiales prohibidos / no recomendables / ambientalmente recomendables” del tipo de los empleados en la industria automotriz., aunque no se han considerado todas las empleadas ni se sustenta adecuadamente las conclusiones. |
| 4 á 5 | Los materiales empleados son poco contaminantes Materiales requieren moderadas cantidades de energía para su fabricación Escaso o inadecuado uso de materiales reciclables Se analizó el impacto ambiental que puede producir el uso de las materias primas elegidas, pero las conclusiones son incongruentes o débiles |
| 2 á 3 | Algunos de los materiales empleados son moderadamente / muy contaminantes Materiales requieren considerable energía para su fabricación No hay uso de materiales reciclados ni reciclables Hay una evaluación muy superficial e insuficiente respecto del impacto ambiental de algunas de las materias primas elegidas.. |
| 0 á 1 | Los materiales empleados son muy contaminantes Materiales requieren mucha energía para su fabricación No hay uso de materiales reciclados ni reciclables No se ha evaluado qué impacto ambiental puede producir el uso de las materias primas elegidas, incluyendo agotamiento de recursos escasos, de fuente lejana, recursos no renovables, especies animales / vegetales en peligro de extinción o protegidas, etc. |

|  | Nivel Componentes |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | Reducción en el uso de materiales |
| 9 á 10 | Reducción extraordinaria en la masa de materiales empleados / aplicación sistemática de criterios originales para reducir materiales Desmaterialización completa y creativa del producto Producto liviano y miniaturizado sin perder atributos funcionales, ergonómicos ni estéticos / cambio cualitativo en el planteo Mejora excepcional en volumen de transporte del producto a los mercados |
| 7 á 8 | La reducción de materiales es parte fundamental del proyecto, con mejoras importantes Producto bastante más pequeño / menos voluminoso / más liviano Mejora notable en volumen en el transporte del producto a los mercados |
| 6 á 7 | Hay una consideración sobre la reducción de materiales, que resulta en mejoras moderadas Producto perceptiblemente menos grande /voluminoso / pesado que los pre existentes Mejora perceptible en volumen de transporte del producto a los mercados |
| 4 á 5 | Hay una consideración sobre la reducción de materiales, con mejoras perceptibles aunque escasas Producto apenas menos grande /voluminoso / pesado que los pre existentes Pequeña mejora en volumen de transporte del producto a los mercados |
| 2 á 3 | Hay una consideración formal sobre la reducción de materiales, que no resulta en mejoras perceptibles Producto grande /voluminoso / pesado Mejora irrelevante en volumen de transporte del producto a los mercados |
| 0 á 1 | Producto grande /voluminoso / pesado – No se observan esfuerzos por reducir el uso de materiales No se han tenido en cuenta medidas para reducir el volumen en el transporte del producto a los mercados |

|  | Nivel Estructura de Producto |
| --- | --- |
|  | 3 |
|  | Optimización de la producción |
| 9 á 10 | Técnicas productivas originales representan un salto en el modo de producción Mínimo de pasos en la producción. Asegura alta calidad por proceso Consumo de agua y/o energético insignificante en la fabricación. Se han incluido también consideraciones adicionales de distribución e iluminación para reducir el consumo en operaciones no productivas (oficinas / almacenes/ perímetro, etc.) Uso extraordinariamente eficiente energías no convencionales (eólica / mareológica / geotérmica / solar) en el proceso productivo No requiere insumos ni consumibles durante el proceso de fabricación Producción limpia y silenciosa Opera sinérgicamente con otras industrias y emprendimientos regionales y/o extra regionales, creando puestos de trabajo por afuera de la actividad propia. |
| 7 á 8 | Mejora importante en las técnicas productivas Reducción importante en los pasos necesarios para fabricar el producto Uso eficiente de energías renovables / agua en el proceso productivo Muy poco o ningún uso de consumibles e insumos. Los que se emplean son atóxicos / no contaminantes ni peligrosos para la salud de los trabajadores / usuarios Producción limpia. Prácticamente no hay emisiones contaminantes ni olores. Esfuerzo sistemático por operar de manera sinérgica con otros emprendimientos productivos regionales |
| 6 á 7 | Modifica técnicas productivas de manera perceptible y con resultados de mejora en algunos aspectos Reducción en los pasos necesarios para fabricar el producto Consumo energético reducido en la fabricación, con mecanismos de recuperación energética eficientes Uso moderados de agua y/o energías renovables en el proceso productivo /consideraciones de recuperación de energía de procesos / reuso de agua de procesos Usa pocos insumos / consumibles Insumos / consumibles atóxicos / no contaminantes ni peligrosos para la salud de los trabajadores / usuarios Pocas emisiones contaminantes al agua / aire / suelo muy por debajo límites legales aplicables y/o afectar a la población. Pocos olores en ambiente de trabajo. Ruido y olor moderado, no trasciende al vecindario. Los trabajadores no necesitan protección auditiva ni filtros. |
| 4 á 5 | Se modificaron técnicas productivas pero no se prevén cambios significativos Reducción modesta en el número de pasos necesarios para fabricar el producto Consumo energético / de agua moderado en la fabricación Escaso uso de energías no renovables / recuperación de energía en el proceso productivo Usa algo menos de insumos / consumibles que en procesos similares Insumos / consumibles poco tóxicos / contaminantes / peligrosos para la salud de los trabajadores / usuarios Emisiones contaminantes al agua / aire / suelo pero sin riesgo de exceder límites legales aplicables y/o afectar a la población Niveles de presión sonora / olores en el vecindario tolerables durante la fabricación. Los trabajadores deben usar protección auditiva / máscaras. |
| 2 á 3 | Se intentaron modificar técnicas productivas de manera incongruente Muchos pasos necesarios para fabricar el producto Consumo energético / de agua importante en la fabricación Uso de energías no renovables en el proceso productivo Usa considerable masa de insumos / consumibles Insumos / consumibles moderadamente tóxicos / contaminantes / peligrosos para la salud de los trabajadores / usuarios Emisiones contaminantes al agua / aire / suelo con riesgo de exceder límites legales aplicables y/o afectar a la población Generación de olores / ruido afecta al vecindario |
| 0 á 1 | No se observa la consideración de ningún cambio en las técnicas productivas a aplicar. Muchos pasos necesarios para fabricar el producto Alto consumo energético / de agua en la fabricación Despilfarro de energía / agua en el proceso productivo Usa muchos insumos / consumibles sin ninguna posibilidad de recuperación o reuso Insumos / consumibles tóxicos / contaminantes / peligrosos para la seguridad / salud de los trabajadores / usuarios Emisiones altamente contaminantes al agua / aire / suelo y/u olores intensos fuertes la fabricación |

|  | Nivel Estructura de Producto |
| --- | --- |
|  | 4 |
|  | Optimización del Sistema de Distribución |
| 9 á 10 | Packaging inexistente. El propio producto resulta ser su envase Packaging tiene uso práctico original por el usuario como parte del proceso de diseño del producto Modo de transporte altamente eficiente y no contaminante Logística optimizada |
| 7 á 8 | Packaging reducido, con volumen de envolvente minimizado por diseño y/o con uso de materiales naturales biodegradables (musgo / aserrín / esponjas vegetales/ paja) o reciclados (cartón /plásticos) o sintéticos biodegradables Considera reducción de volumen cuando retornan vacíos y/o reuso de contenedores La eventual incineración del packaging no genera gases tóxicos ni humos, aparte de anhídrido carbónico Modo de transporte muy eficiente y poco contaminante Logística con importantes mejoras en su eficiencia energética / Armado por el usuario /Red de distribución mejorada |
| 6 á 7 | Packaging reducido de manera significativa, pero usa materiales no renovables aunque reciclables Modo de transporte moderadamente eficiente Logística moderadamente eficiente desde el punto de vista del uso de la energía |
| 4 á 5 | Packaging algo reducido, pero usa materiales no renovables Modo de transporte poco eficiente Logística poco eficiente desde el punto de vista del uso de la energía |
| 2 á 3 | Packaging voluminoso / contaminante / no reusable / no reciclable Modo de transporte ineficiente Logística energéticamente ineficiente |
| 0 á 1 | Packaging desproporcionado / muy contaminante / no reusable / no reciclable Modo de transporte muy ineficiente No hay consideraciones de logística |

|  | Nivel Estructura de Producto |
| --- | --- |
|  | 5 |
|  | Reducción del Impacto ambiental durante el uso |
| 9 á 10 | La reducción del impacto ambiental durante la vida útil es dramática No necesita consumibles durante su vida útil No consume energía de fuentes artificiales / usa fuentes no convencionales / renovables con alta eficiencia y sin problemas para el usuario No consume energía en absoluto / el usuario genera la energía necesaria para funcionar |
| 7 á 8 | La reducción del impacto ambiental durante la vida útil es significativa. Usa muy pocos (o ningún) consumibles durante su vida útil, la mayoría biodegradable / reusable La mejora en la eficiencia energética del producto durante su uso / vida útil es significativa. Es notable el menor consumo de energía / la fuente de energía que emplea es renovable / más limpia. |
| 6 á 7 | La reducción del impacto ambiental durante la vida útil es apreciable Usa y descarta pocos consumibles no contaminantes durante su vida útil, la mayoría reciclables / biodegradables La mejora en la eficiencia energética del producto durante su uso / vida útil es apreciable |
| 4 á 5 | La reducción del impacto ambiental durante la vida útil es perceptible Usa y descarta consumibles poco contaminantes durante su vida útil, la mayoría no reciclables La mejora en la eficiencia energética del producto durante su uso / vida útil es perceptible pero no significativa |
| 2 á 3 | La reducción del impacto ambiental durante la vida útil es escasa o despreciable Usa y descarta consumibles durante su vida útil, la mayoría contaminantes o no reciclables La mejora en la eficiencia energética del producto durante su uso / vida útil es insignificante |
| 0 á 1 | No hay reducción del impacto ambiental del producto durante su vida útil El producto es alto consumidor de recursos naturales no renovables (hidrocarburos principalmente) Usa y descarta gran cantidad de consumibles contaminantes durante su vida útil Baja eficiencia energética |

|  | Nivel Sistema - Producto |
| --- | --- |
|  | 6 |
|  | Optimización de la vida útil del producto |
| 9 á 10 | Vida útil medible en generaciones – Producto robusto, “para toda la vida” Cuidada robustez y noble vejez en todos los elementos y partes. No se raya ni altera con el tiempo de manera sensible Poco o ningún mantenimiento – Lo hace el usuario mismo sin herramientas especiales – Manual / Asistencia de reparación / mantenimiento con el producto / en línea / por Internet sin costo alguno – Recarga extremadamente sencilla y barata. Amplia disponibilidad de todos los repuestos en todo el ámbito de venta. Pocas piezas diferentes Estructura del producto totalmente modular y excelente compatibilidad Diseño destinado a ser un clásico por su belleza, innovación y contundencia Fuerte relación de afecto Usuario – Producto. Nadie querría desprenderse de él Operación “a prueba de bobos” y extremadamente segura Producto extremadamente confiable |
| 7 á 8 | Vida útil sensiblemente mejorada, aún en condiciones severas de uso – Producto robusto Algunos elementos se pueden romper / deteriorar con el tiempo pero no resultan esenciales y se ha cuidado de reforzarlos Se puede reparar, con mínimos conocimientos técnicos y con herramientas vulgares Amplia disponibilidad de todos los repuestos en los principales núcleos poblacionales del mercado esperado Muy fácil hacer mantenimiento / recarga – No requiere personal calificado ni herramientas especiales Estructura del producto modular y lograda compatibilidad Diseño estéticamente consistente y de previsible perdurabilidad Producto “querible” para una buena franja del mercado Muy fácil y seguro de operar en todas las condiciones previstas de uso Operación muy confiable |
| 6 á 7 | Vida útil mejorada en condiciones normales de uso Hay algunos elementos clave que si se rompen se puede reparar con regular facilidad en sitios especializados. Habría repuestos disponibles Mantenimiento / recarga moderadamente sencillo – Requiere personal calificado pero no herramientas especiales Se ha considerado modularidad / compatibilidad con algunos logros sensibles Diseño con intención perdurable, aunque con detalles inconsistentes Moderada relación de afecto usuario – producto Fácil de operar y razonablemente segura para el usuario Operación de buena confiabilidad |
| 4 á 5 | Vida útil cercana a la de productos similares promedio en el mercado, en condiciones normales de uso Algunos elementos clave se pueden romper con facilidad y sólo se puede reparar con dificultad, requiriendo instrumentos / herramientas / conocimientos especiales Se ha procurado modularidad / compatibilidad pero sin resultados significativos Diseño estéticamente pobre, sin atractivo Impredecible relación de afecto usuario – producto Operación de discreta confiabilidad |
| 2 á 3 | Corta vida útil en condiciones normales de uso Algunos elementos clave se pueden romper con facilidad y no se puede reparar / no hay previsto repuestos disponibles Vida útil esperable sensiblemente inferior a la de productos de igual funcionalidad Muy difícil hacer mantenimiento / recargar – Requiere personal calificado/ herramientas especiales No se ha considerado modularidad ni compatibilidad Diseño “a la moda” de obsolescencia programada Pobre o ninguna relación de afecto usuario – producto Difícil de operar / puede lesionar al usuario en ciertas condiciones de uso Operación de confiabilidad aleatoria |
| 0 á 1 | Corta vida útil previsible en cualquier condición de uso Se rompe fácilmente y no se puede reparar Usa y tira Imposible hacer mantenimiento / recargar Sólo compatible consigo mismo Diseño “a la moda” de obsolescencia programada Ninguna relación de afecto usuario – producto difícil de operar / puede lesionar al usuario en condiciones normales de uso Operación poco confiable |

|  | Nivel Sistema - Producto |
| --- | --- |
|  | 7 |
|  | Optimización del Sistema de Fin de Vida |
| 9 á 10 | El producto es reciclable por cualquiera que desee hacerlo, sin requerir conocimientos ni dispositivos especiales Todos los materiales son naturales renovables / degradables por acción biológica (insectos / microorganismos) o abiótica (erosión / oxidación / ataque ácido / alcalino / luz solar) en plazo corto. El diseño prevé desde el inicio el reuso / refabricación / “recauchutado” del producto Todos los materiales son reciclables numerosas veces sin perder calidad y si son plásticos están identificados adecuadamente. Puede desarmarse rápida y fácilmente con la mano Materiales compostables fácilmente |
| 7 á 8 | El producto está destinado a circuitos pre establecidos de colecta selectiva y reciclado. Hay una política de recuperación del mismo (Take – Back Policy) por parte del fabricante. La mayoría de los materiales son degradables por acción biológica (insectos / microorganismos) o abiótica (erosión / oxidación / ataque ácido / alcalino / luz solar). La mayoría de las piezas / partes se han diseñado para que puedan usarse, para fabricar productos idénticos / similares o con otro fin. Material único y reciclable. Puede triturar / compactarse directamente para su reciclado. Puede desarmarse con las manos Todos los materiales son reciclables. Todas las piezas plásticas llevan la marca de material de manera visible Incineración segura Es sencillo, seguro y barato hacer una reparación profunda que prolongue la vida útil del producto. Hay disponibilidad para hacerlo y es parte del proyecto (diseño “para recauchutar”) |
| 6 á 7 | El producto puede tirarse a la basura domiciliaria sin riesgo de seguridad ni contaminación. Algunos de los materiales no son degradables por acción biológica (insectos / microorganismos) o abiótica (erosión / oxidación / ataque ácido / alcalino / luz solar). El daño potencial a flora o fauna acuática y terrestre es mecánico (ingestión / lesiones / impide el paso de la luz solar) pero es improbable Las piezas / partes pueden usarse con otro fin siempre y cuando se las modifique ligeramente. Esto es por diseño. La mayoría de los materiales son reciclables y si son plásticos están identificados adecuadamente. Debe desmontarse el producto para recuperarlos. Puede desarmarse fácilmente usando utensilios de cocina. El desarmado es seguro para quien lo efectúa. Puede ser incinerado de manera segura. No hay recuperación energética importante. Deja mucha cenizas y/o chatarra irrecuperable. Es sencillo pero caro hacer una reparación profunda que prolongue la vida útil del producto |
| 4 á 5 | El producto no requiere una disposición final especial, pero puede contaminar agua / suelo en un basural / enterramiento sanitario – Puede lastimar si se rompe o es manipulado inadvertidamente (basureros / cirujas) La mayoría de los materiales no son degradables por acción biológica (insectos / microorganismos) o abiótica (erosión / oxidación / ataque ácido / alcalino / luz solar). El daño potencial a flora o fauna acuática y terrestre es mecánico (ingestión / lesiones / impide el paso de la luz solar) Algunas piezas / partes pueden usarse, de manera marginal, con otro fin. Esto es casual y no proyectado. Algunos materiales son reciclables y si son plásticos están identificados adecuadamente. Debe desmontarse para recuperar los reciclables. Puede desarmarse con cierta facilidad usando herramientas sencillas ( llave francesa / destornilladores / pinzas ). El desarmado es relativamente seguro para quien lo efectúa. Es indeseable que sea incinerado, daría humos de fuerte olor aunque de poca toxicidad / es incombustible. Cenizas con metales pesados (Pb; Cd; Hg; As) Es difícil y caro hacer una reparación profunda que prolongue la vida útil del producto |
| 2 á 3 | El producto requiere una disposición especial para ser seguro una vez que llega al fin de su vida útil – Puede contaminar agua / suelo en un basural / enterramiento sanitario – Puede estallar /implosionar si es manipulado inadvertidamente (basureros / cirujas) En medios acuáticos afectaría a la fauna / flora marina / lacustre / fluvial de manera importante Muy difícil reusar todo o partes del mismo con otro fin La mayoría de los materiales (en términos de masa) no son reciclables Muy difícil desarmar – Puede lesionar a quien intente desarmarlo sin conocimientos / Herramientas específicos Las piezas de un mismo material son de colores distintos / los materiales plásticos no están identificados con su símbolo Si llegara a ser incinerado, contiene materiales que descompondrían dando sustancias tóxicas / contaminantes / peligrosas para la salud Es casi impensable una reparación profunda que prolongara su vida útil |
| 0 á 1 | El producto es un problema ambiental de cuidado una vez que llega al fin de su vida útil Liberado en medios acuáticos afectaría gravemente a la fauna / flora marina / lacustre / fluvial Imposible reusar todo o partes del mismo con otro fin Los materiales no son reciclables Imposible desarmar / requiere herramientas especiales para desarmarlo El uso de insertos y piezas de materiales mixtos impide el reciclado Si llegara a ser incinerado, puede estallar / contiene materiales que descompondrían dando tóxicos agudos / contaminantes / muy peligrosas para la salud Por diseño, impide una reparación profunda que prolongara su vida útil |

|  | @ |
| --- | --- |
|  | Desarrollo de un nuevo concepto |
| 9 á 10 | El proyecto es absolutamente original respecto de lo disponible actualmente en el mercado El impacto ambiental en todas las etapas del ciclo de vida del producto ha sido disminuido notablemente o eliminado por completo. Reemplaza un producto por un servicio de manera ventajosa y con excelentes perspectivas de mercado Tiene un impacto social evidente muy positivo, abriendo un horizonte de nuevos puestos de trabajo / mejores condiciones de vida a nivel regional / global Logra la multiplicidad de funciones de manera elegante y simple, sin detrimento en las prestaciones de ninguna de ellas. Remarcable optimización funcional a nivel de producto y componentes Tiene como base el uso compartido Desarrollado sobre la base de fabricación / ensamblado por los propios usuarios Significa una importante desmaterialización del producto |
| 7 á 8 | El proyecto significa un cambio cualitativo respecto de lo disponible actualmente en el mercado Aunque se puede distinguir la influencia de los modelos previos o tradicionales, las soluciones son particularmente originales y el impacto ambiental en todas las etapas identificadas como críticas para el producto ha sido disminuido notablemente o eliminado por completo. Reemplaza un producto por un servicio de manera sustentable y con buenas perspectivas de mercado Tiene un impacto social previsible muy positivo, abriendo un horizonte local de nuevos puestos de trabajo / mejores condiciones de vida Logra la multiplicidad de funciones sin detrimento en las prestaciones de ninguna de ellas. Remarcable optimización funcional a nivel de producto Propicia / Favorece el uso compartido Considera la posibilidad de fabricación / ensamblado por el propio usuario Significa una importante desmaterialización del producto |
| 6 á 7 | Las innovaciones son fácilmente perceptibles y hay algunas soluciones novedosas Es innovativo respecto de los modelos adquiridos, con algunas soluciones originales bien desarrolladas Integración de funciones aceptable Producto de uso individual o compartido –Requiere un esfuerzo de mercadeo para propiciar esta última opción. Funciones razonablemente optimizadas No hay componentes innecesarios |
| 4 á 5 | Los intentos de innovación resultan en cambios imperceptibles o variaciones novedosas dentro del mismo planteo de base Prevalece la copia de modelos adquiridos, aunque hay algunas soluciones originales poco desarrolladas Integración de funciones insuficiente Producto de uso estrictamente individual Funciones no optimizadas aunque logradas discretamente Sobran componentes |
| 2 á 3 | Más de lo mismo No hay creatividad ni soluciones reales a los problemas ambientales provocados en cualquiera de las etapas del Ciclo de Vida por productos similares Funciones desintegradas |
| 0 á 1 | Proyecto retrógrado y contaminante No hay ningún concepto nuevo |